OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI

Zagreb, Gračani 4A

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

broj: X19 1015 812 PLAN015

listopad 2015.g.

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br.71/14) i Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10), te Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N., 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Ravnateljica Osnovne škole Gračani, Zagreb, Gračani 4A  (u daljnjem tekstu: škola) donosi dana 2. studenog 2015.

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

OPĆE NAPOMENE

Pod evakuacijom (sklanjanjem) u smislu ovog Plana podrazumijeva se unaprijed programirani,  organizirani, učinkoviti i uvjetovani način napuštanja ugroženih prostorija i prostora škole prema sigurnim mjestima, prije nego što nastupi opasnost po život ili zdravlje radnika i posjetitelja, koju može izazvati iznenadni događaj kojeg je nastup i štetne posljedice moguće unaprijed predvidjeti, korištenjem planiranih evakuacijskih putova.

Pod spašavanjem u smislu ovog Plana podrazumijevamo takvo organizirano provođenje radnji uvježbanim postupcima i pomoću odgovarajuće opreme i sredstava kojima se radnicima i posjetiteljima zatečenim u ugroženim prostorima i prostorijama Škole pruža pomoć u napuštanju tih prostorija odnosno prostora, kada uslijed okolnosti nastalih iznenadnim događajem sami ne mogu ove prostorije odnosno prostore napustiti, a da pri tom ne dovedu u opasnost svoj život ili zdravlje.

Svi radnici moraju se upoznati sa sadržajem ovog Plana, te na propisani način osposobiti i uvježbati za njegovo provođenje.

Sa sadržajem ovog Plana zadužene osobe moraju na odgovarajući način upoznati posjetitelje škole.

Uvježbavanje provođenja evakuacije obvezatno je za sve zaposlene, te se mora provoditi barem jednom u dvije godine.

Vrijeme održavanja vježbi određuje ravnateljica i osoba koje će provoditi evakuaciju i spašavanje, bez prethodne najave i obavješćivanja. Kontrolu uspješnosti provedene vježbe vrši ravnateljica.

O provedenoj vježbi evakuacije potrebno je napraviti zapisnik.

Evakuacija i spašavanje se provode prije, tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su ugroženi životi i zdravlje prisutnih osoba, odnosno koji štete materijalnim dobrima.

Evakuacija može biti potpuna ili djelomična.

Evakuacija je potpuna ako se napušta cijela građevina.

Evakuacija je djelomična, ako se napušta samo dio građevine.

Građevina se smatra ugroženom ako nastupe opasnosti ili neposredne mogućnosti da dođe do takvih događaja koji ugrožavaju zdravlje ili život ljudi koji borave u građevini, odnosno sigurnost dobara što se nalaze u građevini.

Događaji koji mogu uvjetovati ugroženost građevine (opasni događaji) i njenu evakuaciju, su različiti po nastanku, trajanju, intenzitetu i posljedicama te mogu biti:

- požar, bez obzira na intenzitet i razloge nastajanja,

- eksplozije, nastale iz bilo kojeg razloga,

- potres,

- poplave, nastale uslijed oluje, bujice ili oštećenja na vodozaštitnim uređajima i kvarovima na instalacijama,

- orkanski vjetrovi i slične nepogode izazvane jakim strujanjima zraka,

- pretjerane snježne i druge padaline,

- panika, izazvana bilo kojim razlogom,

- urušavanje dijelova građevine, prvenstveno zbog preopterećenja nosivih konstrukcija, tj. neadekvatnog korištenja,

- teroristički čin.

Izvori opasnosti su okolnosti koje uvjetuju ili povećavaju mogućnost nastajanja događaja koji ugrožavaju građevinu (opasni događaji) i dovode do njegove evakuacije.

Najčešći izvori opasnosti su:

- tehničke neispravnosti na konstrukciji, instalacijama i uređajima građevine,

- ljudski faktor,

- namjerno ugrožavanje sigurnosti građevine (paljevine, sabotaže i sl.)

- izazivanje panike,

- svjesno ili nesvjesno vršenje opasnih radnji i kršenje zabrana od strane pojedinaca ili skupina,

- elementarne nepogode i drugi vanjski utjecaji na građevinu.

ZAHTJEVI ZA PRAVILNE EVAKUACIJSKE PUTOVE I IZLAZE

Putevi evakuacije su horizontalne i vertikalne pomoćne i glavne komunikacije unutar građevine. Ovim Planom određeni su putevi evakuacije u svrhu najuspješnijeg napuštanja ugroženih dijelova građevine i dolaska do zbornog mjesta.

U slučaju nastajanja događaja koji ugrožavaju građevinu, ugroženi su redovno i putevi evakuacije, te ih je, zbog uspješnog odvijanja evakuacije potrebno maksimalno organizirano - taktički i tehnički zaštititi.

Putevi evakuacije moraju biti stalno slobodni u cijeloj širini i dužini, te se na njima ne smije odlagati roba ili bilo kakvi drugi predmeti i materijali.

Izvedba, uređenje, održavanje i korištenje planiranih evakuacijskih putova i izlaza treba biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog događaja.

Evakuacijski putovi i izlazi moraju svojom dužinom i propusnom moći osiguravati napuštanje ugroženih prostora u vremenu kraćem od vremena nastanka kritičnih uvjeta za život i zdravlje požarom ugroženih osoba. Glede povećanja sigurnosti, sa svakog mjesta unutar objekta, svaka osoba treba u pravilu imati mogućnost izbora kretanja prema suprotno smještenim izlazima.

Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočljivi neprekidno tijekom korištenja objekta. Obilježavanje evakuacijskih putova i izlaza obavlja s propisanim znakovima (uočljivim tipskim oznakama) postavljenim na najuočljivijim mjestima. Za osvjetljene znakove treba se osigurati neprekinuto napajanje električnom strujom.

Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije biti ometano postavljenim predmetima ili dekoracijom.

Projektiranu širinu evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta ničim smanjivati.

Prostorije koje su požarno ili eksplozijski opasne, ne smiju graničiti s evakuacijskim putovima ili izlazima, odnosno od njih moraju biti odijeljene građevinskim elementima propisane otpornosti na požar. Prostori ispod stubišnih krakova koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza, ne smiju se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnih sadržaja.

Obodne plohe evakuacijskih putova moraju biti obrađene negorivim materijalima. Podovi moraju biti ravni, bez izbočenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno tijekom evakuacije. Podovi, također trebaju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati.

Vrata na evakuacijskim putovima i izlazima moraju biti zaokretnog tipa i u pravilu s otvaranjem u smjeru napuštanja objekta. Ona trebaju biti izvedena, opremljena i održavana tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera kretanja. Vrata predviđena za izlaženje samo u slučaju opasnosti trebaju biti označena za takvo korištenje.

Zaštitne ograde stubišta kao i bočne plohe na evakuacijskim putovima moraju biti bez detalja koji mogu uhvatiti odjeću.

Stanje evakuacijskih puteva kontrolira voditelj evakuacije i spašavanja.

ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I PROVOĐENJE EVAKUACIJE

Ovim Planom obuhvaćena je evakuacija svih radnika i posjetitelja Škole koji se nalaze u ugroženom prostoru u trenutku davanja naredbe za evakuaciju, a nemaju posebnih zaduženja ili naređenja vezanih za njeno provođenje.

Sve osobe koje se nalaze u ugroženom prostoru dužne su prilikom evakuacije pridržavati se ovog Plana, odnosno uputa i naredi osobe koja provodi i upravlja evakuacijom.

Na internom obrascu u privitku br.1, navedeni su podaci o članovima ekipe za spašavanje. Podaci se moraju ažurirati redovito, za što je odgovorna ravnateljica.

Za provođenje i organizaciju postupka evakuacije i spašavanja odgovoran je voditelj ekipe za evakuaciju i spašavanje.

Na čelu ekipe za spašavanje je voditelj ekipe kojeg imenuje ravnateljica. U slučaju njegove odsutnosti, zamijenjuje ga po radnoj funkciji predviđena zamjena.

Po dolasku profesionalnih spasilačkih ekipa, ekipa za spašavanje dužna je koordinirati u akciji evakuacije sa profesionalnom spasilačkom ekipom (profesionalna vatrogasna postrojba ili druga služba DUZS-a), te uskladiti odvijanje evakuacije s njihovim akcijama.

Ekipa za spašavanje koordinira i odgovara za svoje aktivnosti voditelju ekipe za evakuaciju i spašavanje.

Zadaci voditelja ekipe za evakuaciju i spašavanje  su:

- da pravovremeno donese odluku o evakuaciji građevine, te o opsegu evakuacije, na osnovi ocjene mogućnosti nastupanja ili ocjene nastalih opasnih događaja,

- da odredi način uzbunjivanja i obavješćivanja o evakuaciji, u skladu s ovim Planom (zvučna uzbuna, sukladno privitku 3),

- da o nastupu i razlozima evakuacije najhitnije obavijesti profesionalne spasilačke ekipe, i to:

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje  na tel. 112

- vatrogasnu postrojbu MUP-a, ispostava Centar na tel. 193

- hitnu pomoć na tel. 194

- po potrebi gradske komunalne službe (Vodovod, Elektra, itd.),

- da rukovodi evakuacijom do dolaska profesionalnih spasilačkih ekipa, a po njihovom dolasku uskladi akciju evakuacije s djelovanjem tih ekipa, prema naredbama njihovog zapovjednika,

- da organizira i omogući svim radnicima i posjetiteljima Škole upoznavanje s odredbama ovog Plana,

- da organizira i kontrolira osposobljavanje istih za evakuaciju i izvedbu zahvata na građevini i opremi, potrebnim za njeno efikasno provođenje,

- da organizira vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine, te da kontrolira ispravnost evakuacijskih puteva i njihovu zakrčenost.

Evakuaciju i spašavanje će provoditi ekipa koja je sastavljena od radnika opremljenih i osposobljenih prema odredbama ovog Plana.

Osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje navedene su u privitku broj 1 ovog Plana.

Osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje imenuje ravnateljica.

Oprema za evakuaciju i spašavanje koja se mora staviti na raspolaganje, navedena je u privitku 2, ovog Plana.

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA KOJE ĆE PROVODITI EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje, moraju biti posebno osposobljeni za provođenje evakuacije te poslove organiziranja i provođenja osposobljavanja i uvježbavanja svih radnji.

Način osposobljavanja određuje ravnateljica.

NAČIN UZBUNJIVANJA

Uzbunjivanje kojim se naređuje evakuacija u prostorima škole, može se izvršiti:

- signalom sa vatrodojavnog sustava – aktivacija istog provodi se djelovanjem na ručni javljač

- ručnom sirenom ili el.zvonom (zvučno uzbunjivanje)

- ručnom sirenom ili el.zvonom naređuje se totalna evakuacija standardnim zvučnim signalom predviđenim za elementarne i druge nepogode (sukladno privitku 3):

- zavijajući i jednolični ton, neizmjenično, neprekidno ako opasni događaj nije požar,

- jednolični ton u trajanju od 90 sekundi, sa tri jednolična tona od 20 sekundi i dvije stanke od 15 sekundi,

- grafičko uputstvo o načinu alarmiranja mora biti postavljeno na uočljivo mjesto u hodniku u prizemlju.

Ostali zvučni signali, čija se primjena predviđa u objektu moraju se nedvosmisleno razlikovati od alarma za evakuaciju.

Zvučni alarm mora biti takvog intenziteta da se dobro čuje i prepoznaje u svim prostorijama Škole.

Po primitku alarma radnicima i posjetiteljima Škole je zabranjena upotreba telefona, osim u iznimnim slučajevima, da se opterećivanjem linije ne ometa obavješćivanje profesionalnih spasilačkih ekipa.

POSTUPAK U SLUČAJU EVAKUACIJE

Osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje dužne su odmah po prijemu obavijesti (alarma) o evakuaciji učiniti slijedeće:

- provjeriti da li su o evakuaciji obaviješteni radnici i posjetitelji

- odrediti pomoć pri kretanju za radnike i posjetitelje sa smanjenim sposobnostima kretanja,

- ovisno o prirodi opasnog događaja odrediti i rasporediti pomoćna sredstva za evakuaciju (nosila, užad, štapove i slično),

- ustanoviti prohodnost izlaznog puta (što se posebno odnosi na ocjenu nosivosti stubišta ugroženih požarom ili potresom),

- narediti promjenu pravca kretanja, tj. kretanja prema rezervnom izlaznom putu, ako je glavni put postao neprohodan,

- narediti osposobljavanje neprohodnog izlaznog puta, ukoliko je to moguće učiniti priručnim sredstvima,

- u slučaju nemogućnosti upotrebe bilo kojeg izlaznog puta, odrediti obranu tog mjesta od utjecaja opasnog događaja i obavijestiti o situaciji voditelja evakuacije (povicima, znakovima),

- izaći na mjesto okupljanja na prostor ispred objekata i provjeriti brojnost evakuiranih osoba,

- nastupom i ponašanjem spriječiti pojavu panike.

Posebni zadatak 2. člana ekipe za evakuaciju i spašavanje je da isključi dovod električne energije. Isključenje mrežnog napona u objektu vrši se na GRO-u objekta (ulazno predvorje u prizemlju).

Radnik koji obavlja financijske poslove dužan je  po prijemu alarma, a u roku od jedne minute, sva gotovinska sredstva i ostale vrijedne papire zaključati u čeličnu kasu i pristupiti evakuaciji s tim da im se kao pratnja pridruži najbliži radnik.

Dužnost svih ostalih radnika je da odmah po primitku alarma za evakuaciju isključe sva električna iz mreže (el.računala, el. strojeve, kuhala, štednjake i dr.), te pristupe evakuaciji, tj. bez panike krenu slobodnim izlaznim putem ka izlazu iz objekta, odnosno mjestu okupljanja izvan objekta – slobodni prostor ispred objekta tj. školsko igralište (vidi grafički prikaz).

Ako su glavni evakuacijski putevi na zborno mjesto uslijed djelovanja opasnog događaja postali momentalno neprohodani, izlazi se ostalim izlazima u drugom pravcu.

EVAKUACIJSKE ZONE

Evakuacija iz objekta omogućena je u kroz izlaz direktno na vanjski prostor.

Građevina ima tri evakuacijske zone, sukadno funkcionalnom korišenju pojedinih dijelova prostora, i to:

- evakuacijska zona 1 - prizemlje (jug), koja obuhvaća:

- učionice, ured ravnateljice, tajništvo, knjižnica, psiholog, računovodstvo, sanitarni i pomoćni prostori,

- evakuacijska zona 2 - prizemlje (sredina), koja obuhvaća:

- učionice, sanitarni i pomoćni prostori,

- evakuacijska zona 3 - prizemlje (sjever), koja obuhvaća:

- dvorana, mala dvorana, učionice, kabineti, strojarnica, sanitarni i pomoćni prostori,

- evakuacijska zona 4 - podrum, koja obuhvaća:

- kuhinjski blok, učionice, kabineti, kotlovnica, sanitarni i pomoćni prostor,

- evakuacijska zona 5 - 1. kat, koja obuhvaća:

- učionice, kabineti, sanitarni i pomoćni prostor,

Karakteristike evakuacijskih zona grafički su prikazane u prvitku Plana.

IZLAZI I IZLAZNI PUTEVI

- evakuacijska zona 1 evakuirati će se preko:

- preko pomoćnog izlaza 1 na vanjski prostor, te dalje prema zbornom mjestu, uz mogućnost korištenja pomoćnog izlaza 7,

- evakuacijska zona 2 evakuirati će se preko:

- preko pomoćnog izlaza 2 na vanjski prostor, te dalje prema zbornom mjestu,uz mogućnost korištenja pomoćnog izlaza 3 i 6,

- evakuacijska zona 3 evakuirati će se preko:

- preko pomoćnog izlaza 4 i 5 na vanjski prostor, te dalje prema zbornom mjestu,

- evakuacijska zona 4 evakuirati će se preko:

- preko pomoćnog izlaza 8 na vanjski prostor, te dalje prema zbornom mjestu, uz mogućnost korištenja centralnog stubišta prema prizemlju i preko pomoćnog izlaza 3,

- evakuacijska zona 5 evakuirati će se preko:

- preko pomoćnog izlaza 9 na vanjski prostor, te preko vanjskog evakuacijskog stubišta dalje prema zbornom mjestu, uz mogućnost korištenja centralnog stubišta prema prizemlju i preko pomoćnog izlaza 3,

Evakuacijski putevi sa pripadajućim izlazima i izlaznim putevima prikazani su na grafičkom prikazu tlocrta etaža pojedine građevine.

Sve evakuacijske zone vode kroz izlaze izravno na slobodan prostor te na zborno mjesto.

Zborno mjesto je završetak svih izlaznih puteva, koji se nalaze izvan ugroženog objekta.

Za sve evakuacijske zone zborno mjesto je ispred glavnog ulaza škole smještene na zapadnoj strani građevine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune ovog Plana donose se na načini u postupku po kojem je i donesen ovaj Plan.

Odredbe ovog Plana, dužni su provoditi svi radnici i posjetitelji Škole.

Ravnateljica je dužna s Planom evakuacije upoznati sve radnike Škole.

Ovaj plan evakuacije stupa na snagu osam dana od objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 115-01/15-01/01

URBROJ: 251-150-15-01

Ravnateljica:

_________________________

Nataša Gjuran, prof.

Ovaj Plan evakuacije objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 2. studenog 2015. i stupa na snagu dana 9. studenog 2015.

Ravnateljica:

_________________________

Nataša Gjuran, prof.

Privitak br. 1

SASTAV  EKIPE  ZA  EVAKUACIJU

| REDNI BROJ | IME I PREZIME | RADNO MJESTO | TELEFON RADNOG MJESTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MILJENKO RADIĆ | UČITELJ GEOGRAFIJE | 01/4645-689 |
|  | DALIBOR DEDIĆ | UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE | 01/4645-689 |
|  | ANTE ČORKALO | VODITELJ RAČUNOVODSTVA | 01/4635-821 |
|  | JELENA ANDRIĆ | UČITELJICA INFORMATIKE | 01/4645-689 |
| ZAMJENA |
|  | ZORAN MICKOVSKI | UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE | 01/4645-689 |
|  | DUBRAVKA RADAKOVIĆ | UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE | 01/4645-689 |
|  | MARIJAN PRESEČKI | UČITELJ VJERONAUKA | 01/4645-689 |
|  | MILKA BIČANIĆ | UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA | 01/4645-689 |

Privitak br. 2

OPREMA ZA EVAKUACIJU

| REDNI BROJ | NAZIV OPREME | KOMADA |
| --- | --- | --- |
|  | ručna sirena | 1 |
|  | ručne baterijske svjetiljke | 2 |
|  | nosila složiva | 1 |
|  | komplet za pružanje prve pomoći | 3 |

Privitak br. 3

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

UPOZORENJE NA NADOLAZEĆU OPASNOST

NEPOSREDNA OPASNOST

PRESTANAK OPASNOSTI

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI I DRUGIH SNAGA ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA – VATROGASNA UZBUNA